Berekening economisch risico

CONCEPT

R. Piek, J Westerhoven

Provincie Zuid-Holland

december 2002

Noordwijk_risicoanalyse_dec2002_concept.doc

INHOUD

1	Aanleiding en doel	4

2	Doel	5

3	Aanpak en uitgangspunten.	5

3.1	Inleiding	5

3.2	Zichtjaren en planperioden	5

3.3	Zeespiegelstijging en aanpassing vooroever	6

3.4	De kans op schade	7

3.5	De waarden in de kustzone	8

3.6	Economische ontwikkelingen	8

3.7	Maatregelen.	9

4	Risico, Kans en gevolgen.	10

4.1	Inleiding	10

5	Maatregel zeewaarts versterken	11

5.1	Geen zeespiegelstijging, onderhoud en economische groei in de planperiode	11

5.1.1	Analytische aanpak	11

5.1.2	Numerieke aanpak	14

5.2	Met zeespiegelstijging, economische groei en onderhoud in de planperiode	16

5.2.1	Analytische aanpak	16

5.2.2	Numerieke aanpak	17

6	Maatregel afbreken bebouwing	19

6.1	Zonder zeespiegelstijging en economische groei tijdens de planperiode	19

6.1.1	Analytische aanpak	19

6.1.2	Numerieke aanpak	20

6.2	Met zeespiegelstijging en economische groei tijdens planperiode	22

6.2.1	Analytische aanpak	22

6.2.2	Numerieke aanpak	23

7	Mogelijkheid verzekering risico	26

7.1	Inleiding	26

7.2	Maatregel zeewaarts versterken	26

7.3	Maatregel afbreken bebouwing	28

8	Maatregelen geprojecteerd op Noordwijk	31

8.1	Inleiding	31

8.2	Maatregel zeewaarts versterken	31

8.3	Maatregel afbreken.	33

8.4	Geen maatregel treffen	35

8.5	Vergelijking maatregelen	35

8.6	Verzekering risico	36

9	Conclusies en aanbevelingen	38

# Aanleiding en doel

Op enkele punten na bestaat de Zuid- en Noord-Hollandse kustverdediging uit duinen. Deze duinen zijn blootgesteld aan de dynamische processen die langs de kust kunnen optreden. Deze kunnen enerzijds zorgen voor aangroei van de zandkust, maar anderzijds ook  voor erosie (langs de kust) en afslag (dwars op de kust) waardoor het duinmassief afneemt. Kusterosie is in het algemeen een geleidelijk proces waarbij de kust achteruit gaat door het afslijpen van land door de zee als gevolg van zandverlies. Er wordt dan meer zand uit het kustvak getransporteerd dan er in komt. Afslag door stormvloed veroorzaakt een plotselinge herverdeling van het zand van het duinfront naar de vooroever. Om er voor te zorgen dat het achterland (dit is het gebied landwaarts van de zeewaterkering) voldoende wordt beschermd tegen overstromingen zijn er veiligheidsnormen bepaald waaraan de kustverdediging moet voldoen. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de Waterkering.  In het algemeen is de zeewaterkering vrij van bebouwing. Echter in de badplaatsen bevinden zich (voor een deel) in het duingebied zelf belangrijke geïnvesteerde waarden. In een aantal plaatsen liggen gebouwen zelfs binnen de zone welke bij stormvloed kan afslaan (de afslagzone). Hier speelt dan niet het veiligheidsprobleem vanuit de Wet op de Waterkering, maar de kans op verlies van financieel - economische waarden in de afslagzone.

Na een zware storm waarbij grote schade is ontstaan speelt de vraag wie aansprakelijk is voor het vergoeden van de schade in dat deel van de kustzone. De rijksoverheid, maar ook de andere overheden met verantwoordelijkheden in de kustzone  stellen zich daarbij afhoudend op. Op basis van art. 21 van de Grondwet heeft het Rijk echter de zorgplicht ten aanzien van de bewoonbaarheid van het land en van de nationale belangen welke in het geding zijn. Naar aanleiding van een aantal opgetreden situaties (hoog water in 1993 en 1995, vuurwerk ongeval in Enschede), lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er sprake is van verruiming van de overheidsaansprakelijkheid. Dit vermindert dan het normaal maatschappelijk risico van de burger. Zo is na de hoge waterstanden van 1993 en 1995 de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) tot stand gekomen.

Ondanks deze voorziening laat de publieke opinie zien dat:

-	er zware kritiek is op het niet optreden van de overheid bij het handhaven c.q. gedogen bij de vergunningverlening en het niet duidelijk maken dan wel onderkennen van gevaarvolle situaties.

-	er vaker strafrechtelijke procedures worden ingezet. Waarbij overigens duidelijk is geworden dat de overheid (mits sprake is van ernstige nalatigheid) in die gevallen nauwelijks aansprakelijk gesteld kan worden. Hierover heerst bij de burger veel onbegrip.

-	er onbegrip heerst dat het openbaar bestuur verzoeken om schadevergoeding ad hoc per ramp beoordeelt en daarbij soms andere maatstaven hanteert. Zo is bijvoorbeeld de WTS niet van toepassing bij schade door zout water. Overigens kan de wet daarop volgens art. 3 bij Koninklijk Besluit wel van toepassing worden verklaard. Dit is bijvoorbeeld ook het geval geweest bij de extreme neerslag in het Westland in 1998, waarop de WTS ook niet van toepassing was.

-	doordat de overheden zich afhoudend opstellen en er niet duidelijk is afgebakend waar de verantwoordelijkheid van de overheid, de burgers en de ondernemingen ophoudt, lijkt er sprake te zijn van willekeur.

Teneinde aan deze situatie iets te doen is door de provincies Noord- en Zuid-Holland in het kader van het opstellen van de Kustvisie 2050 afgesproken, om de risico's in de kustzone in beeld te brengen en te bezien of er een methodiek opgesteld kan worden waarmee kan worden beoordeeld tot welk niveau de waarden in de kustzone door de overheid beschermd kunnen worden. Hierbij zal ook aandacht worden geschonken aan de beleidswijziging van de rijksoverheid om de aanwezige risico’s (in feite wordt bedoeld de kans op schade) niet te laten groeien.

# Doel

Het doel van dit rapport is te komen tot een methode voor de berekening van het afslagrisico in de badplaatsen en de berekening van de economisch optimale maatregel om het afslagrisico te verkleinen; Een ander doel is om een bijdrage te leveren aan de discussie rond de mogelijkheid om het afslagrisico te kunnen verzekeren. Daarvoor wordt een voorstel gedaan hoe de berekening van de verzekeringspremie er uit zou kunnen zien.

De berekeningen worden gemaakt eerst gemaakt op basis van een aangenomen uniforme waarde verdeling en vervolgens op basis van de preciese gegevens van Noordwijk. Hierdoor ontstaat ook een inzicht in de orde van grootte van maatregelen en bedragen. Echter de ontwikkeling van de methodiek staat voorop en niet de exacte afmetingen en bedragen.

# Aanpak en uitgangspunten.

## Inleiding

In februari 2002 is door de provincie Zuid-Holland het rapport ‘Pilot Noordwijk, berekening economisch risico’ [lit. 1] afgerond. In dit rapport is een methode voorgesteld waarmee het economisch risico in de afslagzone kan worden berekend. Ook wordt er een methode voorgesteld waarmee de economisch optimale duinversterking kan worden bepaald. De berekeningen zijn gebaseerd op een numerieke methode. Door TAW-V is een analytische methode voorgesteld voor de bepaling van de economisch optimale afslagkans met maatregelen (lit 2). Deze analytische methode houdt geen rekening met zeespiegelstijging, economische groei en onderhoudskosten. In dit rapport zal de analytische methode worden vergeleken met de numerieke methode. Dit zal eerst worden gedaan zonder rekening te houden met zeespiegelstijging, economische groei en onderhoudskosten. Deze vergelijking levert een basis voor het vertrouwen in de rekenwijze volgens de numerieke uitwerking. Vervolgens wordt bezien of het mogelijk is om de analytische methode aan te passen aan de situatie met zeespiegelstijging, economische groei en onderhoudskosten tijdens de planperiode. Vervolgens wordt ter vergelijking de berekening ook weer numeriek uitgevoerd. Die uitwerking levert dan een beeld op van de economisch optimale afslagkans met de benodigde maatregelen. Uiteindelijk kan deze methodiek leiden tot een veiligheidsnormering op basis van het economisch risico. Tenslotte wordt nog bezien of het restrisico in diverse situaties verzekerbaar mag worden geacht. Dit wordt met name bepaald door de hoogte van de verzekeringspremie.

## Zichtjaren en planperioden

De berekeningen worden uitgevoerd voor de zichtjaren t = 000jr, t = +050jr, t = +100jr, t = +150jr en
t = +200 jaar. De berekeningen van de economisch optimale maatregelen zijn gebaseerd op de kosten van de maatregelen en de contante waarden van de (rest)risico’s gedurende de planperiode. Er is voor gekozen om te werken met planperioden van 50 jaar. Bij lange planperioden van b.v. 100 tot 200 jaar kan het effect van de lange termijn zeespiegelstijging uit beeld verdwijnt als gevolg van het contant maken van de jaarlijks risico’s. Het betekent dus dat in de beschouwde zichtjaren steeds opnieuw de economisch optimale maatregel wordt berekend. Zo wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling in de tijd van de economisch optimale afmeting van een maatregel.

## Zeespiegelstijging en aanpassing vooroever

De wijziging van het klimaat en de bodemligging zijn conform [lit. 1], gebaseerd op het klimaatscenario conform de 3e kustnota, die uitgaat van een ongunstig scenario voor de zeespiegelstijging en wijziging van het stormklimaat. Voor de aanpassing van vooroever is aangenomen dat deze de verwachting van de gemiddelde zeespiegelstijging volgt. Het scenario is weergegeven in figuur 1 en tabel 1.

|  | Situatie in de zichtjaren |
| --- | --- |
|  | +50jr | +100jr | +150jr | +200jr |
| H (waterstand) | +0.45 | +1.05 | +1.85 | +2.80 |
| b (bodem) | +0.20 | +0.50 | +0.95 | +1.45 |

Figuur 1 en tabel 1:	Voor “Interprovinciale Visie Hollandse Kust 2050” gehanteerde scenario’s van zeespiegelstijging en vooroever.

## De kans op schade

De kans op schade wordt bepaald door de kans dat het afslagpunt een bepaalde positie in het dwarsprofiel, waar zich (vastgoed/bedrijfs)waarden bevinden, overschrijdt (figuur 2).

Figuur 2:	Per raai wordt het afslagpunt Xe ten opzicht van het raainulpunt bepaald. De positieve richting van de Xe-as is zeewaarts. Negatieve waarden liggen dus landinwaarts.

Daarvoor is in [lit. 1] voor de in tabel 1 genoemde zichtjaren een relatie afgeleid tussen de positie XeNoordwijk in het dwarsprofiel en de kans dat de afslag dit punt overschrijdt. Ook in dit rapport wordt van deze relatie uitgegaan (zie figuur 3).

Figuur 3:	Relatie tussen de ligging van het representatieve afslagpunt en de kans dat de afslag dit punt overschrijdt.

## De waarden in de kustzone

De gevolgen worden bepaald door de (vastgoed/bedrijfs)waarden die bij afslag verloren gaan.

In eerste instantie is er met een uniform verdeelde waarde van €5.000.000.- per m1 in het dwarsprofiel gerekend. Deze waarde is gebaseerd op de totale waarde in de zone tot positie x=140 m. Met deze uniform verdeelde waarde is de methodiek neergezet.

Daarna is de methode toegepast op de situatie te Noorwijk. Hierbij is uitgegaan van de de ruimtelijke verdeling van de (vastgoed/bedrijfs)waarden in het representatieve dwarsprofiel, zoals in [lit.1] met een GIS-analyse is bepaald (figuur 4).

Figuur 4: Ruimtelijke verdeling van de (vastgoed/bedrijfs)waarden in het dwarsprofiel.

## Economische ontwikkelingen

Ten aanzien van de economische ontwikkelingen zijn er drie scenario’s gehanteerd (zie tabel 2). Er is steeds gerekend met een reële rente van 4%. Voor de economische groei is gerekend met 0%, 0.5% en 2% per jaar.

| economisch scenario | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| reële rente en economische groei | r’ = 4% g=0% | r’ = 4% g=0.5% | r’ = 4% g=2% |

Tabel 2: De economische scenario’s.

## Maatregelen.

Bij het uitwerken van de methodiek zullen twee typen maatregelen worden meegenomen om het afslagrisico te verkleinen:

- een maatregel die de kans op afslag verkleint;

- een maatregel die de gevolgen van afslag beperkt.

De kleinste som van het resterende risico (gekapitaliseerd) en de kosten van de maatregel die nodig zijn om dat niveau te bereiken levert dan een indicatie van de economisch optimale afslagkans.

De maatregel die de kans op afslag verkleint is het aanvullen van duin en vooroever met zand. Er wordt een methode opgesteld waarmee de maatregel zo wordt gedimensioneerd dat de economisch optimale afslaggrens aan de voorkant van de bebouwing ligt. In verband met enerzijds het nieuwe beleid van Rijkswaterstaat om de huidige afslaglijnen op hun plaats te houden en anderzijds de wens van de kustgemeenten om de norm afslaglijn aan de voorkant van de bebouwing te leggen zullen ook vergelijkingen worden gemaakt met deze situaties.

De maatregel om de gevolgen te verkleinen bestaat uit het afbreken van zeewaarts gelegen bebouwing. Er wordt een methode opgesteld waarmee de economisch optimale afslagkans van de voorste bebouwingsgrens kan worden bepaald. De bebouwing die zich zeewaarts van de bijbehorende afslaglijn bevindt wordt dan afgebroken.

Een derde optie is om geen maatregelen te treffen. Ook deze variant wordt bezien.

# Risico, Kans en gevolgen.

## Inleiding

Het risico wordt bepaald door de kans op een ongewenste gebeurtenis en de gevolgen van deze gebeurtenis. De ongewenste gebeurtenis is in dit geval het optreden van duinafslag door storm. De gevolgen van deze duinafslag vormen de economische (vastgoed/bedrijfs)waarden die zich in de afslagzone bevinden en verloren gaan.

Het risico is gelijk aan kans maal gevolg en wordt berekend met formule 1.

(1)

waarin:

R	=	totale risico [€/jaar];

fI(x) 	=	(investerings)waarde op positie x vanaf het raainulpunt;

=	kans dat afslag positie x overschrijdt.

Er is voor gekozen om de integraal numeriek op te lossen. De formule gaat dan over in:

(2)

waarin voor de stapgrootte 1 meter is aangehouden

Bij de bepaling van de schade wordt er geen rekening mee gehouden dat verlies van een bedrijf een omzetvergroting kan betekenen voor een ander bedrijf dat niet verloren gaat. Omdat er alleen een economische analyse wordt gemaakt op lokaal niveau, mag er strikt genomen niet gesproken worden van een economisch risico maar van een financieel risico. In dit rapport wordt de term economisch risico gebruikt, maar deze heeft  dus uitsluitend betrekking op de lokale economie binnen de afslagzone.

Er worden geen berekeningen gemaakt van het aantal slachtoffers. Aangenomen wordt dat iedereen op tijd wordt geëvacueerd.

# Maatregel zeewaarts versterken

## Geen zeespiegelstijging, onderhoud en economische groei in de planperiode

### Analytische aanpak

Bij de optimale versterkingsafstand N zijn de totale kosten, bestaande uit de som van de versterkingskosten en de contante waarde van het (rest)risico over de planperiode, het kleinst.

Figuur 5: Gestileerd profiel

De totale kosten worden berekend met formule 3.

(3)

waarin:

TC(N)	=	totale kosten bij versterkingsafstand N;

N	=	versterkingsafstand [m] (figuur 5);

hduin	=	de hoogte van het te versterken duin [m];

Pzand	=	de prijs van één m3 zand [€/m3];

CWR(N)	=	contante waarde van het (rest)risico bij versterkingsafstand N.

Als er geen rekening gehouden wordt met zeespiegelstijging en economische groei tijdens de planperiode, is het jaarlijks risico gedurende de planperiode constant. Bij een oneindig lange planperiode is de contante waarde van het risico gelijk aan het huidige risico gedeeld door de reële rente (formule 4)

(4)

waarin:

Rj=1(N)	=	restrisico in jaar 1 van de planperiode bij versterkingsafstand N;

r’	=	reële rente.

In Lit. 2, is uitgaande van een uniforme verdeling w1 van de waarde per m1 in het dwarsprofiel en een gestileerd duinprofiel volgens figuur 5, de economisch optimale afslagkans Popt van de voorste bebouwingsgrens afgeleid. In de economisch optimale situatie geldt formule 5.

(5)

waarin:

w1	=	de (vastgoed/bedrijfs)waarde per m1 loodrecht op de kust, uniform verdeeld;

Popt	=	economisch optimale afslagkans van voorste bebouwingsgrens.

Hieruit volgt dan de economisch optimale afslagkans van de bebouwingsgrens (formule 6)

(6)

Net als bij de Pilot Noordwijk zal worden gewerkt met een (gestileerd) representatief profiel voor heel Noordwijk (lengte 2500 m).

Hiervoor wordt formule 5 omgezet naar formule 7:

(7)

waarin:

lNoordwijk	=	lengte van kustvak Noordwijk (2500 m)

W1	=	de (vastgoed/bedrijfs)waarde per m1 loodrecht op de kust voor heel Noordwijk,

uniform verdeeld;

De volgende waarden zijn aangenomen:

hduin	=	15 m;

Pzand	=	€ 4.53 per m3;

W1	=	€ 5.000.000 per m1 loodrecht op de kust voor heel Noordwijk.

r’	=	4%

Invullen in formule 7 leidt tot Popt = 1.36 •10-3  per jaar als optimale afslagkans voor de zeewaarste bebouwingsgrens.

Met formule 7 zijn de optimale afslagkansen te berekend voor de zichtjaren t=000jr, t=+050jr, t=+100jr, t=+150jr en t=+200 jr uitgaande van de drie economische scenario’s uit tabel 2. Hierbij is alleen in de periode vóór de zichtjaren rekening gehouden met economische groei en zeespiegelstijging. Het doel hiervan is dat dezelfde som dus op verschillende tijdstippen met verschillende kan worden gemaakt. De (momentane) waarde van W1 op de verschillende zichtjaren is afhankelijk van de economische groei in de periode daarvoor. In tabel 3 zijn de waarden voor W1 berekend. Daarmee zijn vervolgens de optimale afslagkansen berekend. Op basis van de relatie tussen het afslagpunt en de afslagkans, die voor de Pilot Noordwijk is afgeleid (figuur 3), is de optimale versterkingsafstand N bepaald.

|  | econ1 (g=0%) |  | econ2 (g=0.5%) |  | econ1 (g=2%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W' = | Popt = | N= | W' = | Popt = | N= | W' = | Popt = | N= |
| t=+000jr | 5.00x106 | 1.36x10-3 | 12 | 5.00x106 | 1.36x10-3 | 12 | 5.00x106 | 1.36x10-3 | 12 |
| t=+050jr | 5.00x106 | 1.36x10-3 | 19 | 6.42x106 | 1.06x10-3 | 21 | 1.35x107 | 5.05x10-4 | 28 |
| t=+100jr | 5.00x106 | 1.36x10-3 | 29 | 8.23x106 | 8.25x10-4 | 34 | 3.62x107 | 1.88x10-4 | 48 |
| t=+150jr | 5.00x106 | 1.36x10-3 | 42 | 1.06x107 | 6.43x10-4 | 50 | 9.75x107 | 6.97x10-5 | 80 |
| t=+200jr | 5.00x106 | 1.36x10-3 | 55 | 1.36x107 | 5.01x10-4 | 63 | 2.62x108 | 2.59x10-5 | >100 |

Tabel 3:	Optimale afslagkansen en versterkingskansen bij uniforme waardeverdelingvolgens de analytische aanpak (formule 7), indien geen rekening wordt gehouden met verdere zeespiegelstijging en economische groei tijdens de (oneindig lange) planperiode.

### Numerieke aanpak

Ter vergelijking zal de optimale versterkingsafstand ook numeriek worden bepaald.

Het risico is gelijk aan kans maal gevolg en wordt berekend met formule 8.

(8)

waarin:

R(N)	=	(rest) risico bij versterkingsafstand N [€/jaar];

fI(x) 	=	(vastgoed/bedrijfs)waarde op positie x vanaf het raainulpunt (€ 5.000.000.- per m1);

=	kans dat afslag positie x+N overschrijdt,

N	=	versterkingsafstand.

De relatie tussen een positie x vanaf het raainulpunt en de kans dat de afslag die positie overschrijdt is weer overgenomen uit de Pilot Noordwijk (figuur 3). Strikt genomen geldt de benadering met formule 8 uitsluitend voor een gestileerd duinprofiel zoals weergegeven in figuur 5

In werkelijkheid is dit dus niet helemaal juist, maar de fout wordt niet groot verondersteld. Het komt er in de som dus in feite op neer dat een versterkingsafstand N is vertaald naar het N meter landwaarts verschuiven van de (vastgoed/bedrijfs)waarde. Bovendien gaat het om de methodiek en niet om de exacte getallen.

Omdat er is voor gekozen om de integraal numeriek op te lossen, gaat de formule over in:

(9)

De contante waarde van het (rest)risico volgt uit formule 4.

(4)

Er is gerekend met een stapgrootte van 1 meter.

Per versterkingsafstand N is het (rest)risico berekend.

De versterkingskosten voor heel Noordwijk  volgen uit de formule 10:

(10)

De totale kosten volgen nu uit formule 11

(11)

In de figuur 6 is een voorbeeld gegeven hoe de totale kosten zijn uitgezet tegen de versterkingsafstanden en optimale afslagkansen. Daarin zijn de optimale versterkingsafstanden en bijbehorende afslagkansen af te lezen. Deze zijn opgenomen in tabel 4.

Figuur 6: Voorbeeld van de bepaling van de optimale versterkingsafstand N.

|  | Numerieke oplossing, uniforme waarde verdeling voor heel Noordwijk |
| --- | --- |
|  | g = 0% | g = 0.5% | g = 2% |
|  | N [m] | Popt [1/jaar] | N [m] | Popt [1/jaar] | N [m] | Popt [1/jaar] |
| +000jr | 12 | 1.3*10-3 | 12 | 1.3*10-3 | 12 | 1.3*10-3 |
| +050jr | 19 | 1.3*10-3 | 21 | 1.0*10-3 | 28 | 4.6*10-4 |
| +100jr | 29 | 1.3*10-3 | 34 | 7.5*10-4 | 48 | 1.8*10-4 |
| +150jr | 42 | 1.3*10-3 | 50 | 5.9*10-4 | 81 | 6.7*10-5 |
| +200jr | 55 | 1.3*10-3 | 63 | 4.6*10-4 | >100 | < 8.3*10-5 |

Tabel 4:	Optimale versterkingsafstand met optimale afslagkans voorste bebouwingsgrens bij uniforme waardeverdeling volgens de numerieke benadering, voor de situatie zonder zeespiegelstijging en economische groei tijdens de (oneindig lange) planperiode.

Het blijkt dat de numerieke oplossing exact overeenkomt met de analytische.

## Met zeespiegelstijging, economische groei en onderhoud in de planperiode

### Analytische aanpak

Zoals vermeld is in bovenstaande formuleringen is nog geen rekening gehouden met de zeespiegelstijging en economische groei gedurende de planperiode. Ook het onderhoud van de maatregel tijdens de planperiode is niet meegenomen. Om deze aspecten in rekening te brengen wordt formule 6 omgezet naar formule 12

(12)

waarin:

a	=	factor voor de kosten van onderhoud tijdens de planperiode;

CW(fz*fg)	=	contante waarde van de factor waarmee het risico stijgt door zeespiegelstijging,

economische groei en reële rente is verwerkt.

Wb1	=	(vastgoed/bedrijfs)waarde aan het begin van de planperiode.

bepaling factor a:

De versterkingsafstand is N. Bij het aanbrengen dient rekening te worden gehouden met een spuitverlies. Dit wordt aangehouden op  van ca. 20%. Dit betekent dus dat er 1.2N moet worden aangebracht. Vervolgens moet nog rekening gehouden worden met een erosieverlies van 5% per jaar voor het gedeelte onder water (= ca. 2/3 deel). Aangenomen wordt dat iedere 10 jaar zand wordt aangebracht om het erosieverlies te compenseren. Dit komt er op neer dat er iedere 10 jaar dus 10x0.05x(2/3)N = 0.33N wordt aangebracht. Deze 10 jaarlijkse hoeveelheden zijn vervolgens contant gemaakt naar het moment aan het begin van de planperiode. Een planperiode van 50 jaar en r’=4% resulteert in a = 1.8.

bepaling factor CW(fz*fg):

De afleiding van de waarde voor de factor CW(fz*fg)  wordt beschreven  in par. 6.2.1bij het hoofdstuk over de maatregel afbreken.

In tabel 5 is het overzicht van de factoren gegeven.

| Wel zeespiegelstijging en onderhoud maatregel in planperiode (50 jaar) |  |
| --- | --- |
|  | econ1 (g=0%) | Econ2 (g=0.5%) | econ1 (g=2%) |
|  | a | CW(fz*fg) | a | CW(fz*fg) | a | CW(fz*fg) |
| Factor +000jr - +050jr | 1.8 | 29.77 | 1.8 | 33.21 | 1.8 | 47.27 |
| Factor +050jr - +100jr | 1.8 | 32.41 | 1.8 | 36.27 | 1.8 | 52.24 |
| Factor +100jr - +150jr | 1.8 | 34.32 | 1.8 | 38.53 | 1.8 | 56.03 |
| Factor +150jr - +200jr | 1.8 | 34.54 | 1.8 | 38.85 | 1.8 | 56.79 |

Tabel 5: waarden voor de factoren a en CW(fz*fg).

Invulling in formule 12 leidt tot de optimale afslagkansen en versterkingsafstanden. De resultaten staan in tabel 6.

|  | uniforme waarde verdeling voor heel Noordwijk |
| --- | --- |
|  | g = 0% | g = 0.5% | g = 2% |
| Jaar | Wb' | Popt | N | Wb' | Popt | N | Wb' | Popt | N |
| Per. 000-050jr | 5.00*106 | 2.05*10-3 | 9 | 5.00*106 | 1.84*10-3 | 9 | 5.00*106 | 1.29*10-3 | 12 |
| Per. 050-100jr | 5.00*106 | 1.89*10-3 | 16 | 6.42*106 | 1.31*10-3 | 19 | 1.35*107 | 4.34*10-4 | 29 |
| Per. 100-150jr | 5.00*106 | 1.78*10-3 | 26 | 8.23*106 | 9.64*10-4 | 32 | 3.62*107 | 1.51*10-4 | 50 |
| Per. 150-200jr | 5.00*106 | 1.77*10-3 | 39 | 1.06*107 | 7.43*106 | 48 | 9.75*107 | 5.52*10-5 | 85 |

Tabel 6:	Optimale afslagkansen en versterkingskansen bij uniforme waardeverdeling volgens de analytische aanpak (formule 12), indien ook rekening wordt gehouden met verdere zeespiegelstijging en economische groei en onderhoudskosten tijdens de (50 jaar lange) planperiode.

### Numerieke aanpak

Vervolgens is weer numeriek gezocht naar de optimale versterking.

Om de hoeveelheid berekeningen te beperken worden de formules 4 en 9 samengevoegd tot formule 13. Het komt er in feite op neer dat in formule 8  een factor c ingevoerd, die de verhouding aangeeft tussen het risico aan het begin van de planperiode en de contante waarde van de jaarlijkse risico’s  over de planperiode. Deze factor wordt bepaald op basis van de risico’s en contante waarden voor de situatie zonder maatregel (tabel 7). Hierdoor is het niet meer nodig om per meter versterkingsafstand het jaarlijks risico voor alle jaren, per m1 in het dwarsprofiel, te berekenen. Volstaan kan worden met het risico aan het begin van de planperioden.

(13)

waarin

CW50jr(N	)=	contante waarde van het risico gedurende planperiode van 50 jaar, bij

versterkingsafstand N;

c	=	factor om risico om te rekenen naar contante waarde in planperiode van 50 jaar;

fI(x)	=	(vastgoed/bedrijfs)waarde op positie x vanaf het raainulpunt;

=          kans dat afslag positie x+N overschrijdt;

N	=	versterkingsafstand [m].

Strikt genomen geldt de benadering met formule 13 uitsluitend voor een gestileerd duinprofiel zoals weergegeven in figuur 5.

|  | Uniforme waardeverdeling € 5.000.000.’per m’ voor heel Noordwijk |
| --- | --- |
|  | g = 0% | g = 0.5% | g = 2% |
|  | Risico [€/jr] | CW Risico | c | Risico [€/jr] | CW Risico | c | Risico [€/jr] | CW Risico | c |
| per. 000-050jr | 2.70x105 | 8.16x106 | 30.26 | 2.70x105 | 9.38x106 | 34.79 | 2.70x105 | 1.33 x107 | 49.27 |
| per. 050-100jr | 6.89x105 | 2.28x107 | 33.09 | 8.84x105 | 3.27x107 | 37.03 | 1.85x106 | 9.88 x107 | 53.31 |
| per. 100-150jr | 2.13x106 | 7.49x107 | 35.10 | 3.51x106 | 1.38x108 | 39.35 | 1.55x107 | 8.81x108 | 56.98 |
| per. 150-200jr | 7.70x106 | 2.71x108 | 35.25 | 1.63x107 | 6.41x108 | 39.38 | 1.50x108 | 8.51x109 | 56.65 |

Tabel 7:	bepaling factor c t.b.v. omrekening van Risico naar contante waarde voor planperiode 50 jaar.

De contante waarde van het dwarsprofiel is nu bekend. De versterkingskosten worden berekend met formule 14

(14)

De economisch optimale versterkingsafstand N wordt bepaald door de kleinste som van IN en CWN. In figuur 6 was hiervan een voorbeeld gegeven. In tabel 8 staan de economisch optimale versterkingsafstanden. Deze zijn afgerond op de klasse breedte van 1 meter. De bijbehorende optimale afslagkans Popt is de economisch optimale kans dat de afslag tot de voorste bebouwingsgrens komt.

|  | numerieke oplossing, uniforme waarde verdeling voor heel Noordwijk |
| --- | --- |
|  | g = 0% | g = 0.5% | g = 2% |
| Planperiode | N [m] | Popt [1/jaar] | N [m] | Popt [1/jaar] | N [m] | Popt [1/jaar] |
| per. 000-050jr | 9 | 1.9*10-3 | 10 | 1.7*10-3 | 13 | 1.1*10-3 |
| per. 050-100jr | 17 | 1.7*10-3 | 20 | 1.2*10-3 | 29 | 4.1*10-4 |
| per. 100-150jr | 27 | 1.6*10-3 | 32 | 9.4*10-4 | 50 | 1.5*10-4 |
| per. 150-200jr | 39 | 1.8*10-3 | 48 | 7.2*10-4 | 85 | 5.5*10-5 |

Tabel 8:	Optimale versterkingsafstand met optimale afslagkans voorste bebouwingsgrens volgens de numerieke benadering, indien ook rekening wordt gehouden met verdere zeespiegelstijging en economische groei en onderhoudskosten tijdens de (50 jaar lange) planperiode..

De resultaten van de numerieke en de analytische benadering komen goed overeen.

# Maatregel afbreken bebouwing

## Zonder zeespiegelstijging en economische groei tijdens de planperiode

### Analytische aanpak

Een  van de mogelijke maatregelen om het afslagrisico te beïnvloeden is het afbreken van de te beschermen waarden. Bij de economisch optimale voorste bebouwingsgrens zijn de totale kosten, bestaande uit de te verwijderen (vastgoed/bedrijfs)waarden en de contante waarde van het (rest)risico over de planperiode, het kleinst. De totale kosten, voor het verwijderen tot xo, worden berekend met formule 15:

(15)

waarin:

TCxo	=	Totale kosten bij afbreken tot xo;

Ixo	=	vastgoed/bedrijfs)waarden die worden verwijderd;

CWR(X0)	=	contante waarde van het (rest)risico bij afbreken tot xo.

Als er geen rekening gehouden wordt met zeespiegelstijging en economische groei tijdens de planperiode, is het jaarlijks risico gedurende de planperiode constant. Bij een oneindig lange planperiode is de contante waarde van het risico gelijk aan het huidige risico gedeeld door de reële rente (formule 16)

(16)

waarin:

Rj=1(Xo)	=	restrisico in jaar 1 van de planperiode bij afbreken tot xo;

r’	=	reële rente.

In [lit. 2] is uitgaande van een uniforme verdeling w1 van de waarde per m1 in het dwarsprofiel en een gestileerd duinprofiel volgens figuur 5 de economisch optimale afslagkans Popt  van de voorste bebouwingsgrens afgeleid. In de economisch optimale situatie geldt formule 17.

(17)

waarin:

w1	=	de (vastgoed/bedrijfs)waarde per m1 loodrecht op de kust, uniform verdeeld;

Popt	=	economisch optimale afslagkans van voorste bebouwingsgrens.

Hieruit volgt dan de economisch optimale afslagkans van de bebouwingsgrens (formule 18)

(18)

waarin:

r’	= reële rente (4%).

Op basis van de relatie tussen het afslagpunt en de afslagkans, die voor de Pilot Noordwijk is afgeleid (figuur 3), is de positie van de optimale bebouwingsgrens xo bepaald. Het resultaat staat in tabel 9.

|  | econ1 (g=0%) | econ2 (g=0.5%) | Econ3 (g=2%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popt= | xo | Popt | xo | Popt | xo |
| t=+000jr | 0.04 | 5z | 0.04 | 5z | 0.04 | 5z |
| t=+050jr | 0.04 | 5z | 0.04 | 5z | 0.04 | 5z |
| t=+100jr | 0.04 | 3 | 0.04 | 3 | 0.04 | 3 |
| t=+150jr | 0.04 | -6 | 0.04 | -6 | 0.04 | -6 |
| t=+200jr | 0.04 | -23 | 0.04 | -23 | 0.04 | -23 |

Tabel 9: Optimale zeewaartse bebouwingsgrens bij unuforme waardeverdeling volgens analytische aanpak (formule 18), bij maatregel ‘afbreken’ bij aanvang van de planperiode op verschillende momenten. Tijdens de planperiode geen verdere zeespiegel en economische groei.
. z = zeewaartse bebouwingsgrens in huidige situatie.

### Numerieke aanpak

Ter vergelijking zal de optimale bebouwingsgrens kan ook bepaald worden.

Het risico is gelijk aan kans maal gevolg en wordt berekend met formule 19.

(19)

waarin:

RXo	=	(rest)risico bij maatregel afbreken zeewaarts van xo [€/jaar];

fI(x) 	=	(vastgoed/bedrijfs)waarde op positie x vanaf het raainulpunt;

=	   kans dat afslag positie x overschrijdt;

xo	=	optimale bebouwingsgrens;

C	=	zeewaartse bebouwingsgrens zonder maatregel;

D	=	landwaartse bebouwingsgrens in afslagzone.

Omdat er is voor gekozen om de integraal numeriek op te lossen, gaat de formule over in:

(20)

Vervolgens is het (jaarlijks) risico contant gemaakt met formule 21

(21)

Er is gerekend met een stapgrootte van 1 meter. Per afbraakgrens xo is het (rest)risico berekend. De kosten van de maatregel zijn gelijk aan de vastgoed/bedrijfs)waarden die worden verwijderd en volgen uit formule 22

(22)

waarin:

g	=	economische groei in de periode vóór het begin van de planperiode.

De totale kosten, voor de verschillende waarden van xo, worden berekend met formule 23:

(23)

De totale kosten uitgezet tegen de versterkingsafstanden en optimale afslagkansen. Daarmee zijn de optimale versterkingsafstanden en bijbehorende afslagkansen bepaald. Deze zijn opgenomen in tabel 10.

|  | Econ1 (g=0%) | econ2 (g=0.5%) | Econ3 (g=2%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | xo | Popt= | xo | Popt | xo | Popt |
| t=+000jr | 5z | 6.9x10-3 | 5z | 6.9x10-3 | 5z | 6.9x10-3 |
| t=+050jr | 5z | 1.7x10-2 | 5z | 1.7x10-2 | 5z | 1.7x10-2 |
| t=+100jr | 3 | 4.1x10-2 | 3 | 4.1x10-2 | 3 | 4.1x10-2 |
| t=+150jr | -6 | 4.3x10-2 | -6 | 4.3x10-2 | -6 | 4.3x10-2 |
| t=+200jr | -23 | 4.0x10-2 | -23 | 4.0x10-2 | -23 | 4.0x10-2 |

Tabel 10:	Optimale zeewaartse bebouwingsgrens bij maatregel ‘afbreken’ bij aanvang van de planperiode op verschillende momenten, volgens numerieke aanpak bij een uniforme verdeling van de waarden.
Tijdens de planperiode geen verdere zeespiegel en economische groei.
. z = zeewaartse bebouwingsgrens in huidige situatie.

De conclusie is dat de numerieke benadering tot dezelfde optimale bebouwingsgrens leidt als de theoretische oplossing van formule 18. Alleen bij de zichtjaren +000 en +050 jr  ligt de theoretisch optimale grens zeewaarts van de huidige bebouwingsgrens. De huidige grens (x=5m) is daardoor dus de meest optimale situatie.

## Met zeespiegelstijging en economische groei tijdens planperiode

### Analytische aanpak

Zoals vermeld is in bovenstaande formuleringen is nog geen rekening gehouden met de zeespiegelstijging en economische groei gedurende de planperiode. Ook het onderhoud van de maatregel tijdens de planperiode is niet meegenomen. Om deze aspecten in rekening te brengen wordt formule 18 omgezet naar formule 24:

(24)

waarin:

fz =	factor waarmee het risico toeneemt t.g.v. zeespiegelstijging;

fg =	factor waarmee het risico toeneemt t.g.v. economische groei.

De factor fz wordt bepaald door het risico in jaar j ten opzichte van het begin van de beschouwde planperiode. De factor voor de economische groei volgt uit formule 25:

(25)

In figuur 6 is het verloop van fz en fg in de tijd uitgezet.

Figuur 6: Factoren ff en fg.

Op basis hiervan zijn voor de verschillende scenario’s de optimale kansen en daarmee de bebouwingsgrenzen bepaald (tabel 11).

|  | econ1 (g=0%) | econ2 (g=0.5%) | econ3 (g=2%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CW(fz*fg) | Popt= | xo | CW(fz*fg) | Popt | xo | CW(fz*fg) | Popt | xo |
| Per. 000-050jr | 29.77 | 3.4x10-2 | 5z | 33.21 | 3.0x10-2 | 5z | 47.27 | 2.1x10-2 | 5z |
| Per. 050-100jr | 32.41 | 3.1x10-2 | 5z | 36.27 | 2.8x10-2 | 5z | 52.24 | 1.9x10-2 | 5z |
| Per. 100-150jr | 34.41 | 2.9x10-2 | -1 | 38.53 | 2.6x10-2 | -2 | 56.03 | 1.8x10-2 | -4 |
| Per. 150-200jr | 34.54 | 2.9x10-2 | -10 | 38.85 | 2.6x10-2 | -12 | 56.79 | 1.8x10-2 | -15 |

Tabel 11:	Optimale zeewaartse bebouwingsgrens bij maatregel ‘afbreken’ bij aanvang van de 50 jarige planperiode in de verschillende zichtjaren bij een uniforme waardeverdeling. Er  is gerekend volgens de analytische aanpak en er is rekening gehouden met verdere gaande  zeespiegelstijging en economische groei tijdens de planperiode.
. z = zeewaartse bebouwingsgrens in huidige situatie.

### Numerieke aanpak

Vervolgens is weer numeriek gezocht naar de economisch optimale bebouwingsgrens.

Om de optimale bebouwingsgrens numeriek te kunnen bepalen is de contante waarde van het risico per klasse van 1 meter bepaald. Rekening houdend met de economische scenario’s zijn de (vastgoed/bedrijfs)waarden omgerekend naar de waarden in de zichtjaren (tabel 12)

|  | Waarden per m' loodrecht op de kust voor heel Noordwijk |
| --- | --- |
| Jaar | econ1 g=0% | Econ2 g=0.5% | econ3 g=2% |
| t=+000jr | 5.00x106 | 5.00x106 | 5.00x106 |
| t=+050jr | 5.00x106 | 6.42x106 | 1.35x107 |
| t=+100jr | 5.00x106 | 8.23x106 | 3.62x107 |
| t=+150jr | 5.00x106 | 1.06x107 | 9.75x107 |
| t=+200jr | 5.00x106 | 1.36x107 | 2.62x108 |

Tabel 12: (vastgoed/bedrijfs)waarden bij de economische scenario’s in de verschillende zichtjaren

Vervolgens zijn de (rest)risico’s voor de verschillende zichtjaren berekend met formule 26.

(26)

De kans dat de afslag een positie x, vanaf het raainulpunt, overschrijdt is gebaseerd op de relaties tussen het afslagpunt en de afslagkans, die voor de Pilot Noordwijk zijn voor verschillende de zichtjaren zijn afgeleid (figuur 3).

Eerst wordt uitgegaan van situatie zonder maatregelen (sO).

De totale risico’s aan in tabel 13.

|  | geen maatregel s0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | econ1 g=0% | Econ2 g=0.5% | econ3 g=2% |
| jaar | Risico [€/jr] | Risico [€/jr] | Risico [€/jr] |
| t=+000jr | 2.70x105 | 2.70x105 | 2.70x105 |
| t=+050jr | 6.89 x105 | 8.84x105 | 1.85 x106 |
| t=+100jr | 2.13 x106 | 3.51x106 | 1.99 x107 |
| t=+150jr | 7.70 x106 | 1.63 x107 | 1.50 x108 |
| t=+200jr | 3.02 x107 | 8.19x107 | 1.58 x109 |

Tabel 13: Totale risico’s zonder maatregel

Vervolgens is (per klasse van 1 meter in het dwarsprofiel) het jaarlijks risico bepaald door interpolatie tussen de risico’s in de zichtjaren. De interpolatie factor is bepaald op basis van een factor voor de bijdrage van de zeespiegelstijging en een factor voor de economische groei. De factor voor de zeespiegelstijging is gebaseerd op de berekende risicotoename per jaar bij de Pilot Noordwijk [lit. 1] bij het economische scenario 1 (g=0%). Het berekende verloop van het (totale) jaarlijks risico is weergegeven in figuur 7.

Figuur 7:	Verloop van het jaarlijks risico, bij uniforme verdeling van de (vastgoed/bedrijfswaarden, onder invloed van zeespiegelstijging en economische groei.

De berekende risico’s,  per klasse van 1 meter in het dwarsprofiel, zijn met formule 27 contant gemaakt naar het jaar waarin de planperiode van 50 jaar  begint.

(27)

waarin:

CWR	=	Contante Waarde in aanvangsjaar planperiode van risico in planderiode;

Rj	=	Risico in jaar j;

r’	=	reële rente.

De kosten van de maatregel in jaar j worden gevormd door de af te breken (vastgoed/bedrijfs)waarden en volgen uit formule 9. De waarde W1 is inclusief economische groei in de periode voorafgaand aan de beschouwde planperiode (zie tabel 12).

De totale kosten voor de verschillende waarden van xo zijn berekend met formule 28.

(28)

De resultaten van de numerieke benadering zijn gepresenteerd in tabel 14.

|  | econ1 (g=0%) | econ2 (g=0.5%) | Econ1 (g=2%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popt= | xo | Popt | xo | Popt | xo |
| Per. 000-050jr | 6.9x10-3 | 5z | 6.9x10-3 | 5z | 6.9x10-3 | 5z |
| Per. 050-100jr | 1.7x10-2 | 5z | 1.7x10-2 | 5z | 1.7x10-2 | 5z |
| Per. 100-150jr | 2.7x10-2 | 0 | 2.7x10-2 | -1 | 2.0x10-2 | -3 |
| Per. 150-200jr | 2.3x10-2 | -12 | 2.1x10-2 | -13 | 1.3x10-2 | -17 |

Tabel 14:	Optimale zeewaartse bebouwingsgrens bij maatregel ‘afbreken’ bij aanvang van de planperiode op verschillende momenten volgens de numerieke aanpak en een uniforme waardeverdeling. Er  is rekening gehouden met verdere gaande  zeespiegelstijging en economische groei tijdens de planperiode.
. z = zeewaartse bebouwingsgrens in huidige situatie.

Het blijkt dat de analytische bepaalde economisch optimale bebouwingsgrens max. 1 á 2 meter zeewaarts ligt t.o.v. de numeriek bepaalde grens. Op basis hiervan wordt de numerieke aanpak geschikt geacht.

# Mogelijkheid verzekering risico

## Inleiding

In dit hoofdstuk wordt onderzocht of het resterende afslagrisico kan worden verzekerd. Omdat de ‘normafslaglijn’ (10-5 afslagkans) de theoretische begrenzing is van de dijkring, is uitsluitend gekeken naar het gebied zeewaarts van deze grens. Het blijkt dat ruim 95% van het afslagrisico zich in dit gebied bevindt.

De totale verzekeringspremie is gelijk aan het jaarlijks risico. De premie per €1000.- geïnvesteerde waarde kan op twee manieren bepaald worden.

Premieberekening 1: De eenvoudigste manier is om het jaarlijksrisico te delen door de totale (vastgoed/bedrijfs)waarde in het afslaggebied zeewaarts van de normafslaglijn.

Premieberekening 2: Een andere mogelijkheid is dat de premie mede wordt bepaald door de positie in het afslagprofiel. De premie per € (vastgoed/bedrijfs)waarde is dan per definitie gelijk aan de jaarlijkse afslagkans.

## Maatregel zeewaarts versterken

In par. 5.3.1 zijn de optimale versterkingsafstanden met bijbehorende optimale afslagkansen berekend. Per  meter versterkingsafstand zijn de versterkingskosten en het (rest)risico berekend. De economisch optimale versterking is bepaald door de kleinste som van versterkingskosten en contante waarde van het (rest)risico.

In tabel 15 zijn de optimale versterkingsafstanden met bijbehorende optimale afslagkansen uit tabel 8 overgenomen en zijn de (rest)risico’s toegevoegd.

|  | numerieke oplossing, uniforme waarde verdeling voor heel Noordwijk |
| --- | --- |
|  | g = 0% | g = 0.5% | g = 2% |
| Planperiode | N [m] | Popt [1/jaar] | Rrest [€/jaar] | N [m] | Popt [1/jaar] | Rrest [€/jaar] | N [m] | Popt [1/jaar] | Rrest [€/jaar] |
| per. 000-050jr | 9 | 1.9*10-3 | 8.4*104 | 10 | 1.7*10-3 | 7.4*104 | 13 | 1.1*10-3 | 5.2*104 |
| per. 050-100jr | 17 | 1.7*10-3 | 7.8*104 | 20 | 1.2*10-3 | 7.0*104 | 29 | 4.1*10-4 | 5.5*104 |
| per. 100-150jr | 27 | 1.6*10-3 | 8.2*104 | 32 | 9.4*10-4 | 8.0*104 | 50 | 1.5*10-4 | 6.5*104 |
| per. 150-200jr | 39 | 1.8*10-3 | 1.0*105 | 48 | 7.2*10-4 | 1.0*105 | 85 | 5.5*10-5 | 8.6*104 |

Tabel 15:	Optimale versterkingsafstanden en afslagkansen met bijbehorende (rest)risico’s bij uniforme waardeverdeling.

Premieberekening 1: De eenvoudigste manier is om het jaarlijksrisico te delen door de totale geïnvesteerde waarde in het afslaggebied zeewaarts van de normafslaglijn. De premies staan in tabel 16. De premies bij de zichtjaren gelden onmiddellijk na uitvoering van de versterkingsmaatregel. Gedurende de planperiode lopen risico en premie weer op door zeespiegelstijging tot de volgenden versterkingsr

|  | g = 0% | g = 0.5% | g = 2.0% |
| --- | --- | --- | --- |
| t = +000jr | € 0.34 | € 0.31 | € 0.23 |
| t = +050jr | € 0.30 | €.0.23 | € 0.10 |
| t = +100jr | € 0.26 | € 0.17 | € 0.05 |
| t = +150jr | € 0.27 | € 0.14 | € 0.03 |

Tabel 16:	Premie afslagrisico volgens methode 1 tijdens de zichtjaren, bij uniform verdeelde (vastgoed/bedrijfswaarden en economisch optimale versterking.

Premieberekening 2: Een andere mogelijkheid is dat de premie mede wordt bepaald door de positie in het afslagprofiel. De premie per € (vastgoed/bedrijfs)waarde is dan per definitie gelijk aan de jaarlijkse afslagkans en kan direct uit figuur 3 worden afgelezen. Hierbij is de afslagkans op positie x na versterking met N meter gelijk aan de kans die wordt afgelezen bij x-N.  In figuur 8  is dit uitgewerkt voor het zichtjaar +100. Ter vergelijking is de premie volgens berekening 1 ook weergegeven. Hieruit is te zien dat volgens de positie-afhankelijke premie ongunstig is voor de objecten dichtbij zee, maar juist gunstig voor objecten nabij de ‘norm afslaglijn’

Figuur 8: Verzekeringspremies per € bij economisch optimale versterkingsafstand N

## Maatregel afbreken bebouwing

In figuur 9  is het verloop van het jaarlijks (rest)risico in de tijd uitgezet. Hierbij is ervan uitgegaan dat de bebouwingsgrens aan het begin van een vijftigjarige planperiode op de economisch optimale grens wordt gebracht en gedurende de planperiode niet meer wijzigt.

Figuren 8 en 9:	Verloop jaarlijks (rest)risico bij maatregel afbreken en ter vergelijking het jaarlijks risico zonder maatregel

Ter illustratie is in figuur 10 ook het verloop van het jaarlijks risico weergegeven zonder maatregel. Hier is te zien hoe de maatregel het risico verlaagt. Vervolgens neemt het risico weer toe door zeespiegelstijging tot de volgende maatregelronde. De maatregel wordt iedere 50 jaar overwogen en eventueel genomen. Door de maatregel geleidelijk in te voeren wordt het ‘zaagtandeffect’ verkleind en zal de risicolijn door de onderste punten gaan.

De totale verzekeringspremie is gelijk aan het jaarlijks risico. De premie per €1000.- geïnvesteerde waarde kan op twee manieren bepaald worden.

Premieberekening 1: De eenvoudigste manier is om het jaarlijksrisico te delen door de totale geïnvesteerde waarde in het afslaggebied zeewaarts van de normafslaglijn. De premies staan in tabel 17.

|  | g = 0% | g = 0.5% | g = 2.0% |
| --- | --- | --- | --- |
| t = +000jr | € 0.91 | € 0.91 | € 0.91 |
| t = +050jr | € 1.99 | € 1.99 | € 1.99 |
| t = +100jr | € 2.56 | € 2.27 | € 1.75 |
| t = +150jr | € 2.01 | € 1.82 | € 1.22 |

Tabel 17:	Premie afslagrisico volgens methode 1 tijdens de zichtjaren, bij uniform verdeelde (vastgoed/bedrijfswaarden.

In de figuren 10 en 11 is ook het verloop in de tijd weergegeven

Figuren 10 en 11:	Verzekeringspremies per € 1000.- geïnvesteerde waarde met en zonder maatregel afbreken

Te zien is dat de premie per €1000.- in de loop van de tijd toeneemt tot dat de maatregel wordt genomen. Daarna zakt de premie om vervolgens weer toe te nemen totdat er opnieuw een maatregel wordt genomen. Door de maatregel geleidelijk in te voeren zal het ‘zaagtandeffect’ minder worden en het verloop van de premie meer door de lage punten gaan. Indien er geen maatregel wordt genomen is de premie per €1000.- onafhankelijk van de economische groei. Zodra er een (economisch optimale) maatregel wordt genomen wordt de premie per €1000.- geïnvesteerde waarde lager, naar mate de economische groei groter is. Dit kan worden verklaard doordat de optimale bebouwingsgrens verder landinwaarts komt te liggen naarmate de economische groei groter is (tabel 11). Juist de gebieden met de grootste risico’s vallen af, waardoor het (verlagend)effect op het risico groot is. De invloed van het veranderend afslaggebied op de geïnvesteerde waarde is kleiner. Hierdoor wordt de premie per €1000,- lager naarmate de economische groei groter is. Maar omdat de waarde met groei wel meer toeneemt is de totale te innen  premie wel hoger naarmate de groei toeneemt.

Indien er geen maatregel wordt genomen wordt de premie aanzienlijk groter (figuur 12). Het afslaggebied is nu onafhankelijk van de economische groei. De economische groei zorgt nu alleen voor een risicotoename omdat de geïnvesteerde waarde toeneemt. Omdat de totale premie gelijk wordt verdeelt over de totale (vastgoed/bedrijfs)waarden betekent dit, dat de premie per €1000.-  nu onafhankelijk is van de economische groei en is daarom niet meer gepresenteerd.

Premieberekening 2: Een andere mogelijkheid is dat de premie mede wordt bepaald door de positie in het afslagprofiel. De premie per € (vastgoed/bedrijfs)waarde is dan per definitie gelijk aan de jaarlijkse afslagkans en kan direct uit figuur 13 worden afgelezen. Ter vergelijking is de premie volgens berekening 1 ook weergegeven. Hieruit is te zien dat volgens de positie-afhankelijke premie ongunstig is voor de objecten dichtbij zee, maar juist gunstig voor objecten nabij de ‘norm afslaglijn’.

Figuur 13 :	Positie afhankelijke premie bij ter vergelijking de premie volgens methode 1.

# Maatregelen geprojecteerd op Noordwijk

## Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is de economisch optimale versterkingsafstand bepaald uitgaande van een gestileerd profiel en een uniforme verdeling van de waarden in het dwarsprofiel. Dit is zowel analytisch als numeriek gedaan. De resultaten kwamen goed overeen, zodat geconcludeerd mag worden dat de numerieke methode bruikbaar is. Als vervolg hierop zal nu met de waarde verdeling van Noordwijk [lit. 1] volgens de numerieke methode opnieuw de economisch optimale bebouwingsgrens worden bepaald, behorende bij de maatregel zeewaarts versterken en de maatregel afbreken van bebouwing.  De resultaten van de maatregel zeewaarts versterken worden vergeleken met de resultaten van de Pilot Noordwijk.

## Maatregel zeewaarts versterken

Net als bij de uniform verdeelde (vastgoed/bedrijfs)waarde is er is gebruik gemaakt van formule 13.

(13)

De waarde van c is nu bepaald op basis van de berekeningen uit de Pilot Noordwijk (tabel 18).

|  | economische groei |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g = 0% | g = 0.5% | g = 2% |
|  | Risico [€/jr] | CW Risico | c | Risico [€/jr] | CW Risico | c | Risico [€/jr] | CW Risico | c |
| per. 000-050jr | 2.36*104 | 7.12*105 | 30.13 | 2.36*104 | 7.89E+05 | 33.38 | 2.36*104 | 1.10*106 | 46.64 |
| per. 050-100jr | 5.70*104 | 1.92*106 | 33.74 | 7.32*104 | 2.75E+06 | 37.58 | 1.54*105 | 8.19*106 | 53.34 |
| per. 100-150jr | 1.78*105 | 6.59*106 | 37.04 | 2.93*105 | 1.21E+07 | 41.44 | 1.29*106 | 7.68*107 | 59.63 |
| per. 150-200jr | 6.92*105 | 2.92*107 | 42.19 | 1.46*106 | 6.95E+07 | 47.51 | 1.35*107 | 9.41*108 | 69.70 |

Tabel 18:	bepaling factor c t.b.v. omrekening van Risico naar contante waarde voor planperiode 50 jaar.

De contante waarde van het dwarsprofiel is nu bekend. De versterkingskosten worden berekend met formule 14

(14)

De economisch optimale versterkingsafstand N wordt bepaald door de kleinste som van IN en CWN. In tabel 19 staan de economisch optimale versterkingsafstanden. Deze zijn afgerond op de klasse breedte van 1 meter. De bijbehorende optimale afslagkans Popt is de kans dat de afslag tot de voorste bebouwingsgrens komt.

|  | numerieke oplossing, waardeverdeling volgens Pilot Noordwijk |
| --- | --- |
|  | g = 0% | g = 0.5% | g = 2% |
| planperiode | N [m] | Popt [1/jaar] | N [m] | Popt [1/jaar] | N [m] | Popt [1/jaar] |
| per. 000-050jr | 0 | (6.9*10-3) | 0 | (6.9*10-3) | 0 | (6.9*10-3) |
| per. 050-100jr | 0 | (1.7*10-2) | 0 | (1.7*10-2) | 9 | 5.0*10-3 |
| per. 100-150jr | 7 | 2.0*10-2 | 13 | 9.0*10-3 | 30 | 1.2*10-3 |
| per. 150-200jr | 21 | 1.3*10-2 | 30 | 4.8*10-3 | 69 | 1.3*10-4 |

Tabel 19:	Optimale versterkingsafstand met optimale afslagkans voorste bebouwingsgrens volgens de numerieke benadering  uitgaande van waardeverdeling pilot Noordwijk. Bij de cursief tussen haakjes geplaatste kansen is er economisch gezien nog geen maatregel nodig, en wordt de kans dus bepaald door de (huidige) ligging van de voorste bebouwingsgrens.

Vervolgens worden in tabel 19 de optimale versterkingsafstanden vergeleken met de optimale versterkingsafstanden uit de pilot Noordwijk.

|  | econ1 (g=0%) | econ2 (g=0.5%) | econ1 (g=2%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | num. | pilot | num | pilot | num | pilot |
| per.+000 – 050jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| per.+050 – 100jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
| per.+100 – 150jr | 7 | 4 | 13 | 10 | 30 | 28 |
| per.+150 – 200jr | 21 | 20 | 30 | 29 | 69 | 59 |

Tabel 20 :	Vergelijking numerieke invulling van analytische benadering met de resultaten van de Pilot Noordwijk.

Op basis van tabel 20 mag geconcludeerd worden dat de resultaten van de numerieke benadering in grote lijnen overeenkomen met de resultaten uit de Pilot Noordwijk. Omdat eerder al was geconcludeerd dat de numerieke benadering goed overeenkomt met de analytische oplossing, mag gesteld worden dat de resultaten van de pilot Noordwijk  goed overeenkomen met de theorie. Dat er toch enkelen verschillen zijn kan veroorzaakt worden door de verschillende aannamen die zijn gedaan:

- Bij de hier gehanteerde numerieke aanpak wordt over het gehele kustvak dezelfde versterking N aangebracht. In de som is dit in feite vertaald naar een N meters landwaarts verschuiven van de (vastgoed/bedrijfs)waarden. Bij de Pilot Noordwijk is sprake van een werkelijke zeewaartse versterking, waarbij per raai is gekeken naar de benodigde mate van versterken.

- De optimale versterkingsafstand is bij de Pilot gebaseerd op drie berekeningen (geen maatregel, handhaven en aanvallen). Hiermee zijn fitlijnen bepaald waarmee de relatie tussen de versterkingsafstand en de kosten en (rest)risico's zijn beschreven, op basis waarvan het optimum is berekend. Bovendien in aangenomen dat de maatregel is stappen van 10 jaar meegroeit. Bij de hier gehanteerde numerieke aanpak wordt per meter versterking de som van kosten en contante waarde van het (rest)risico’s berekend, waarbij ervan uitgegaan is dat de per 50 jaar de maatregel wordt genomen.

In verband met enerzijds het nieuwe beleid van Rijkswaterstaat om de huidige afslaglijnen op hun plaats te houden en anderzijds de wens van de kustgemeenten om de norm afslaglijn aan de voorkant van de bebouwing te leggen zal ook vergelijkingen worden gemaakt met deze situaties. In principe zijn dit twee varianten van de maatregel zeewaarts versterken, t.w. maatregel handhaven en maatregel aanvallen. Deze maatregelen zijn samen met de variant ‘geen maatregel’ de basis geweest voor de bepaling van de economisch optimale versterking.

Bij maatregel handhaven wordt zodanig zeewaarts versterkt dat de norm afslaglijnen in de toekomst op de huidige positie blijven liggen. In de pilot Noordwijk is gesteld dat dit betekent dat het risico niet meer toeneemt door zeespiegelstijging. Dit houdt in dat niet alleen de norm afslaglijn op zijn plaats blijft liggen maar ook de afslagkans op de andere posities in het dwarsprofiel gelijk blijft. Deze aanname is hier ook gedaan. Bij de maatregel ‘aanvallen’ wordt zodanig zeewaarts versterkt dat de norm afslaglijn (10-5) op de huidige 1/5000 afslaglijn komt te liggen en daarop gehandhaafd. In de pilot Noordwijk is dit vertaald in een factor 20 lagere risico, die niet meer toeneemt door zeespiegelstijging. In dit rapport zijn deze aannamen ook gehanteerd. Strikt genomen zouden voor alle posities in het dwarsprofiel de afslagkansen bij deze maatregelen opnieuw met een duinafslagmodel bepaald moeten worden en het bijbehorende risico worden berekend. Dit zal waarschijnlijk tot (iets) andere waarden van het (rest)risico leiden, maar zoals eerder opgemerkt gaat het hier om de methodiek en niet om de exacte getallen. De op deze manier bepaalde versterkingsafstanden staan in tabel 21.

|  | handhaven | aanvallen |
| --- | --- | --- |
| t= +000jr | 0 | 30 |
| t= +050jr | 8 | 44 |
| t= +100jr | 20 | 64 |
| t= +150jr | 38 | 83 |

Tabel 21 :	Versterkingsafstanden bij de maatregelen handhaven en aanvallen, vertaald in handhaven huidig risico en handhaven op 1/20 van huidig risico zonder economisch groei.

## Maatregel afbreken.

Eerst wordt uitgegaan van de risico’s voor de verschillende zichtjaren voor de situatie zonder maatregelen (s0).

Deze zijn overgenomen uit de Pilot Noordwijk en staan vermeld in tabel 22.

| Zichtjaar | economische groei |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0% | 0.5% | 2% |  |
| R t=+000jr | 2.36E+04 | 2.36E+04 | 2.36E+04 | € per jaar |
| R t=+050jr | 5.70E+04 | 7.32E+04 | 1.54E+05 | € per jaar |
| R t=+100jr | 1.78E+05 | 2.93E+05 | 1.29E+06 | € per jaar |
| R t=+150jr | 6.92E+05 | 1.46E+06 | 1.35E+07 | € per jaar |
| R t=+200jr | 3.70E+06 | 1.00E+07 | 1.94E+08 | € per jaar |

Tabel 22:	De economische risico’s tijdens de zichtjaren zonder maatregelen. (bron: Pilot Noordwijk).

Vervolgens is per klasse (van 1 meter in het dwarsprofiel) het jaarlijks risico bepaald door interpolatie tussen de risico’s in de zichtjaren. Ook de interpolatiefactor is overgenomen uit de Pilot Noordwijk. Het berekende verloop van het (totale) jaarlijks risico is weergegeven in figuur 14.

Figuur 14:	Ontwikkeling economisch risico door zeespiegelstijging en economische groei, met risico op logaritmische as.

De berekende risico’s,  per klasse van 1 meter in het dwarsprofiel, zijn met formule 27 contant gemaakt naar het jaar waarin de planperiode van 50 jaar  begint.

(27)

waarin:

CWR	=	Contante Waarde in aanvangsjaar planperiode van risico in planderiode;

Rj	=	Risico in jaar j;

r’	=	reële rente.

De kosten van de maatregel in jaar j worden gevormd door de af te breken (vastgoed/bedrijfs)waarden en volgen uit formule 22. De (vastgoed/bedrijfs)waarde is inclusief economische groei in de periode voorafgaand aan de beschouwde planperiode.

De totale kosten voor de verschillende waarden van xo zijn berekend met formule 23.

(23)

De resultaten van de numerieke benadering zijn gepresenteerd in tabel 23.

|  | econ1 (g=0%) | econ2 (g=0.5%) | Econ1 (g=2%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Popt= | xo | Popt | xo | Popt | xo |
| Per. 000-050jr | 6.9x10-3 | 5z | 6.9x10-3 | 5z | 6.9x10-3 | 5z |
| Per. 050-100jr | 1.7x10-2 | 5z | 1.7x10-2 | 5z | 1.7x10-2 | 5z |
| Per. 100-150jr | 3.6x10-2 | 1 | 3.6x10-2 | 1 | 2.3x10-2 | -2 |
| Per. 150-200jr | 2.6x10-2 | -11 | 2.1x10-2 | -13 | 1.3x10-2 | -17 |

Tabel 23:	Optimale zeewaartse bebouwingsgrens Noordwijk bij maatregel ‘afbreken’ bij aanvang van de planperiode op verschillende momenten. Er  is rekening gehouden met verdere gaande  zeespiegelstijging en economische groei tijdens de planperiode.
. z = zeewaartse bebouwingsgrens in huidige situatie.

## Geen maatregel treffen

Om een afweging te kunnen maken welke keuze voor de toekomst de beste is, dient ook de mogelijkheid in acht genomen te worden dat er geen maatregel wordt getroffen om het risico te beheersen. In dat geval neemt het afslagrisico toe door zowel zeespiegelstijging als door economische groei. In lit. 1 zijn deze afslag risico’s berekend en worden in dit rapport overgenomen (tabel 24)

| zichtjaar | economische groei |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0% | 0.5% | 2% |  |
| R t=+000jr | 2.36E+04 | 2.36E+04 | 2.36E+04 | € per jaar |
| R t=+050jr | 5.70E+04 | 7.32E+04 | 1.54E+05 | € per jaar |
| R t=+100jr | 1.78E+05 | 2.93E+05 | 1.29E+06 | € per jaar |
| R t=+150jr | 6.92E+05 | 1.46E+06 | 1.35E+07 | € per jaar |
| R t=+200jr | 3.70E+06 | 1.00E+07 | 1.94E+08 | € per jaar |

Tabel 24:	De economische risico’s  tijdens de zichtjaren, zonder maatregelen.

## Vergelijking maatregelen

In de bovenstaande paragrafen zijn verschillende maatregelen genoemd en de mogelijkheid om geen maatregel te nemen. Om een economisch optimale beslissing te kunnen nemen worden de totale kosten, bestaande uit de  contante waarde van het (rest)risico en de kosten van de maatregel, van de verschillende mogelijkheden met elkaar vergeleken. Een voorbeeld van deze vergelijking is in figuur 15 gegeven.

Figuur 15: Kosten vergelijking van verschillende mogelijkheden.

In het voorbeeld blijkt het economisch interessant om een maatregel te nemen. De maatregel ‘afbreken’ is niet erg efficiënt. Beter is het om zeewaarts te versterken. De economisch optimale versterking is gunstiger dan de varianten ‘handhaven’ en ‘aanvallen’. De afmeting van de maatregel bevindt zich tussen die van ‘handhaven’ en ‘aanvallen’ in. Dit  is te zien aan het (rest)risico, dat kleiner dan bij ‘handhaven’ maar groter dan bij ‘aanvallen’. Het blijkt dat het de eerste 50 jaar economisch verantwoord is om geen extra maatregelen te treffen naast de maatregelen i.v.m. het rijksbeleid om de kustlijn te handhaven. Voor de periode +50 - +100jaar kan het uitvoeren van een zeewaartse versterking economisch interessant worden vanaf een economische groei van meer  dan 0.5%. De maatregel ‘afbreken’ is economisch minder aantrekkelijk dan zeewaartse versterking.

## Verzekering risico

In hoofdstuk 6 is beschreven hoe een eventuele verzekeringspremie kan worden berekend om het afslagrisico af te dekken. Hierbij zijn er twee methoden genoemd. De totaal benodigde premie in een jaar is gelijk aan het totale afslagrisico in dat jaar. Daarbij wordt uitsluitend gekeken naar de afslagzone zeewaarts van de norm afslaglijn (10-5 afslaglijn). Er zijn twee methoden om de premie te berekenen. Het totale risico kan gelijkmatig worden verdeeld over de totale (vastgoed/bedrijfs)waarden of de premie kan locatieafhankelijk gemaakt worden, waarbij dus de afslagkans van een object bepalend is voor de premie. In het laatste geval is de premie per € gelijk aan de jaarlijks afslagkans van het betreffende object. In dit hoofdstuk zal daarom alleen een vergelijking worden gemaakt tussen de premies op basis van gelijkmatige verdeling over de (vastgoed/bedrijfs)waarden. In de tabel 25 wordt een overzicht gegeven van de benodigde premies.

|  | premie per €1000.- zonder economische groei |
| --- | --- |
|  | geen | hand- | aan- | optimaal | optimaal |
|  | maatregel | haven | vallen | zeewaarts | afbreken |
| t= +000jr | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| t= +050jr | 0.21 | 0.10 | 0.02 | 0.21 | 0.21 |
| t= +100jr | 0.42 | 0.08 | 0.02 | 0.21 | 0.41 |
| t= +150jr | 1.17 | 0.07 | 0.02 | 0.18 | 0.80 |

|  | premie per €1000.- met 0.5% economische groei |
| --- | --- |
|  | geen | hand- | aan- | optimaal | optimaal |
|  | maatregel | haven | vallen | zeewaarts | afbreken |
| t= +000jr | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| t= +050jr | 0.21 | 0.10 | 0.02 | 0.27 | 0.21 |
| t= +100jr | 0.42 | 0.08 | 0.02 | 0.13 | 0.41 |
| t= +150jr | 1.17 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 0.80 |

|  | premie per €1000.- met 2% economische groei |
| --- | --- |
|  | geen | hand- | aan- | optimaal | optimaal |
|  | maatregel | haven | vallen | zeewaarts | afbreken |
| t= +000jr | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 0.12 |
| t= +050jr | 0.21 | 0.10 | 0.02 | 0.21 | 0.21 |
| t= +100jr | 0.42 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.27 |
| t= +150jr | 1.17 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.66 |

Tabel 25: premies t.b.v. verzekering afslagrisico.

Bij de maatregelen wordt in een aantal gevallen de premie  cursief  vermeld. Dat betekent dat het economisch optimaal is om de maatregel niet te nemen. De premie is dan gelijk aan die zonder maatregel.

Het blijkt dat de premies het snelst oplopen als er geen maatregelen worden genomen. Dat mocht ook verwacht worden omdat met zeespiegelstijging de kans dat een object in de afslagzone komt te liggen steeds groter wordt. Bij de maatregel ‘afbreken’ lopen de premies snel op. Weliswaar minder dan zonder maatregelen, maar in vergelijking met zeewaartse versterkingsvarianten toch nog erg veel. Dit komt doordat de kans dat een object in de afslagzone komt te liggen net zo snel toeneemt omdat er aan de ‘kansenkant’ geen maatregel wordt genomen.. Door zeewaarts te versterken wordt de afslagkans aanzienlijk kleiner, waardoor de premie omlaag kan. Bovendien is een versterkingsmaatregel goedkoper. Zoals verwacht is de premie het laagst bij de variant ‘aanvallen’. Maar als ook naar de kosten wordt gekeken is de beste keuze ‘optimaal zeewaarts’.

Uit de tabellen is ook te zien dat de economische groei geen invloed heeft op de premie. Dit is te begrijpen als men bedenkt dat de waarde toename weliswaar voor een toename van het risico zorgt, maar dat de premie gelijk is aan het risico gedeeld door de te verzeken waarden. De premie per € veranderd dus niet, wel te totale premie inleg. Alleen via de gro0tte van de maatregel heeft de economische groei invloed op de premie.

Een aardig punt van discussie is het probleem dat als er daadwerkelijk een grote afslag optreedt er nog niet voldoende ‘in kas’ is. Een oplossing kan zijn om een landelijke overstromingsverzekeringspremie in te voeren, of nu eerst een startkapitaal innen.

# Conclusies en aanbevelingen

Voor de berekening van het  afslagrisico en de economisch optimale maatregelen ter verkleining van dit risico is een numerieke rekenmethode voorgesteld. Door de TAW-V  is een analytische aanpak voorgesteld. Echter deze analytische aanpak houdt geen rekening met zeespiegelstijging, onderhoudskosten en economische groei tijdens de planperiode waarvoor de maatregel is bedoeld. Uit vergelijkende berekeningen blijkt dat de analytische en de numerieke aanpak tot gelijke resultaten leiden voor de situatie zonder zeespiegelstijging, onderhoudskosten en economische groei tijdens de planperiode. Op basis hiervan is de conclusie dat de numerieke methode bruikbaar is. Vervolgens is gerekend met zeespiegelstijging, onderhoudskosten en economische groei tijdens de planperiode. Er wordt een methode voorgesteld om deze aspecten in de analytische aanpak op te nemen. Ook nu komen de resultaten van beide methoden voldoende overeen om te mogen concluderen dat de numerieke methode bruikbaar is. Voordeel van de numerieke methode is dat hiermee de werkelijkheid beter in rekening gebracht kan worden. De analytisch aanpak gaat uit van een gestileerd duinprofiel met een exponentiele verdeling van de afslagkansen en een uniforme verdeling van de (vastgoed/bedrijfs)waarde. Bij de numerieke methode is deze vereenvoudiging niet nodig.

Ook is onderzocht of de (rest)risico’s kunnen worden verzekerd. Hierbij is de totale jaarlijks te innen premie gelijk aan het jaarlijks risico in het afslaggebied. Het afslaggebied is hierbij gedefinieerd als het gebied dat zeewaarts van de norm afslaglijn (10-5 lijn) ligt. De premie per € (vastgoed/bedrijfs)-waarde kan op twee manieren worden berekend. De totale premie kan gelijkmatig over de waarden worden of afhankelijk worden gesteld van de kans op afslag per object. Bij de laatste aanpak is de premie per € (vastgoed/bedrijfs)waarde gelijk aan de afslagkans. Een punt van aandacht is het probleem dat als zich daadwerkelijk een grote afslag voordoet er nog niet genoeg ‘in kas’ om de schade te dekken. Dit vraagt om een ‘start’ kapitaal

De methode is toegepast op Noordwijk op te bepalen of de methode ook werkbaar is op een echte situatie. Hierbij is geheel Noordwijk geschematiseerd tot één representatief profiel. De conclusie is dat de methode werkbaar is. De methode levert een economisch optimale maatregel. Ook kan de economisch optimale afslaglans van de voorste bebouwingsgrens worden bepaald. Deze wordt kleiner (strengere norm) naarmate er meer zeespiegelstijging is optreedt en de economische groei groter is.

Aanbevolen wordt om het voor economische groei aan te houden uitgangspunt nader te bepalen en op basis van de voorgestelde methodiek de aan te houden afslagnorm en daaruit voortvloeiende versterking te bepalen.

Verder wordt aanbevolen om voor de bepaling van uit te voeren maatregelen in de badplaatsen te onderzoeken of het noodzakelijk is om een badplaats op te knippen in duinvakken i.v.m. het verschillende karakter van de verschillende gedeelten. In dit rapport zijn een aantal aannamen gedaan. Zo wordt de maatregel zeewaarts versterken geschematiseerd tot het landwaarts verplaatsen van de (vastgoed/bedrijfs)waarden. Voor studie doeleinden is dit niet erg, maar voor het bepalen van de echte maatregelen wordt aanbevolen om de versterking in een afslagmodel te schematiseren en daarmee de juiste relatie tussen positie en afslagkans te bepalen.

Literatuur

- Pilot Noordwijk, Berekening economisch risico, R. Piek Provincie Zuid-Holland, februari 2002

2	Coastal zone risk in the Netherlands, TAW-V-02-64, Prof. J. K. Vrijling, dr. Ir. P. van Gelder, ir. J. Litjens-van Loon

Bijlage